Инструкция

по обслуживанию душа-аттракциона „Сибирская ночь“

Содержание											 стр.

1.	Функционирование–программы	3

2.	Teхническое описание	4

3.	Установка/ Moнтаж	6

4.	Ввод в работу	7

5.	Выполнение программ	7

6.	Обслуживание	7

7.      Температурный смеситель воды	8

8.      Перечень элементов	9

9.      Kлеммплан	10

# Функционирование–программы

# Душ-аттракцион „Сибирская ночь“ управляет 3 душами с ароматизацией одного душа. Они могут включаться из душ-кабины с помощью кнопки-выключателя независимо друг от друга.

Потолочная форсунка 1: 	холодный ароматизированный душ со спуском воды (синий свет, гремит гром)

Потолочная форсунка 2: 	теплый тропический дождь (красный свет, пение птиц)

Боковые форсунки: 	холодные боковые струи (зелёный свет, шум морского прибоя)

Установка параметров производится на ниже показаной лицевой панели блока управления:

Переключатель программ и тестов                   Лампы сигнальные                         (снизу по час. стрелке)                                                «Работа»                                                                                                                      -работа без спуска воды                                     «Отсутствие ароматического                                            –работа со спуском воды 5сек.                                      вещества»                                                                                                                              -работа со спуском воды 10сек                                       «Насос»                     -насос                                                                   «Освещение кабины»                                                                                                      -спуск воды                                                                «Спуск воды»                                      -форсунка 1                                                               «Форсунка 1»                                           -форсунка 2                                                               «Форсунка 2»                                               -боковые форсунки                                                «Боковые форсунки»  Обьём дозирования мл/мин.                                                                                                                                            Форсунка 1 - время работы в сек.                                                                      Форсунка 2 – время работы в сек.                                                                           Боковые форсунки-времяработы в сек.                                                                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                   С помощью отдельных переключателей на лицевой панели устанавливаются различные параметры для отдельных функций.

Переключатель программ и тестов:

С его помощью можно каждую отдельную функцию протестировать. Функции показываются соответствующими желтыми лампами-LED. Насос работает только при наличие в ёмкости ароматического вещества или, если выключатель отсутствия ароматического вещества, находящийся под ёмкостью, замкнут.

Перед проведением тестирования необходимо установку включить главным выключателем на левой стороне корпуса блока управления!!!

После теста отдельных функций, для перехода в рабочий режим, необходимо переключатели установить в следующие положения: Работа с 10 (5) сек. спуска воды:

Этот режим устанавливается на всех душах имеющих вентиль спуска воды. Время спуска воды 5 или 10 сек. зависит от длины труб, которые необходимо освободить от ароматизированой воды (от управляющей установки до форсунки).

Обьём дозирования в мл.\мин.:

Этим переключателем устанавливается интенсивность аромата..

Время работы потолочной форсунки 1 (разбрызгивателя) в сек.:

Установка времени работы для холодного душа с ароматом 20 – 100 сек.

Время работы потолочной форсунки 2 в сек.:

Установка времени работы для тёплого душа 20 – 100 сек.

Время работы боковых форсунок в сек.:

Установка времени работы боковых форсунок 20 – 100 сек.

# Teхническое описание

Размеры:			75х75х20cm

Вес:				примерно 17 кг.

Электропитание:		230В

Давление воды:	мин. 3 бар. при протекании от 3m3/час.

Душ-аттракцион „Сибирская ночь“ состаит в основном из следующих компонентов:

# Установка/ Moнтаж

Установка управления „Сибирская ночь“ монтируется как можно ближе к душ-кабине. Подача воды осуществляется по приведёной монтажной схеме. Электрическое подключение-с помощью эл. вилки 230В переменного тока.

Мотаж производит только обученный персонал!!!

- Перед точкой приёма воды из водопровода на установку, мы рекомендуем установить фильтр.

- Перед вводом в работу душа необходимо промыть трубы Эту операцию необходимо зафиксировать в протоколе передачи.

-	Для превентивного противодействия отложению калька, мы рекомендуем использовать мягкую воду (4° жёсткость в Германии).

# Ввод в работу

Если трубы подключены и вилка вставлена в розетку, можно установку начинать вводить в работу.

Переключатель программ установить в положение „Работа без спуска воды“ и установку включить главным выключателем на левой стороне блока управления.На выключателе загорится красный свет и на лицевой панели зелёная лампа „Pабота“. После этого можно все функции протестировать. Как описано выше. Только необходимо выставить отдельные функции программы соответствующие желаемому процессу.

При первом наполнении ёмкости ароматическим веществом автоматически в головку насоса попадает воздух.Для гарантирования надёжного функционирования насоса, необходимо этот воздух удалить. Для этого трубку насоса снять с дозирующего вентиля (см. рис.). При каждом последующем наполнением ароматического вещества удаление воздуха не требуется !

# Выполнение программ

Особенности отдельных программ описаны на стр. 3. Предварительная установка параметров выполняется потребителем по выше упомянутому исполнению. 3 функции „Холдный дождь с ароматом“, „Боковой дождь холодный“ и „Тёплый дождь“ включаются из душ-кабины одним из кнопочных выключателей. После окончания программы с ароматизацией, автоматически сливается оставшаяся в трубах вода. Время слива воды можно выставить переключателем программ . Во время работы программы и спуска воды другие программы заблокированы.После этого можно по желанию любую программу запустить.

Пример:

Устанавливается время работы потолочной форсунки-1 30 сек. И время спуска воды 10 сек. Пользователь нажимает в душ-кабине кнопку „Форсунка-1“ (Cool Fog). Льёт холодный грозовой дождь, слышны раскаты грома, горит синий свет. Дождь длится 30 сек., затем в течение 10 сек. сливается оставшаяся в трубе ароматизированая вода. Только после этого (после 40 сек.) можно включить другую программу.

# Обслуживание

При длительном неиспользовании, мы рекомендуем слить воду со всех труб и отключить главный выключатель на блоке управления. Если давление воды в душе снизится, почистить фильтр холодной и горячей воды. Выполнение профилактических работ зафиксировать в протоколе.

# 7. Температурный смеситель воды

Температурный смеситель установлен на одну из стандартных теператур ( 1 ), которые указаны на табличке F. Изменение выставленной на заводе температуры возможно только в пределах границ ( 2 ) определёных для смешаной воды следующим оброзом: шестигранный ключ G вставляется в центр таблички температуры F поворотом шурупа H по часовой стрелке температура смешанной воды повышается, против часовой стрелки- понижается. Во время установки вода должна протекать через температурный смеситель. Температура горячей воды должна быть мин. на 5 K выше температуры смешанной воды . Заводская стандартная-температура ° C Диапазон регулирования ° C Изменение температуры при одном повороте ключа GN ½ - 1 25 20-30 примерно. 6 K 40 30-45 48 36-53 55 45-65

# 8.   Перечень элементов

Элементы для воды:

10423		шаровой кран G 1/2"  PN25, Ms/PTFE-FKM внутренняя-/внешняя резьба, полный проход

10424		шаровой кран G 3/4"  PN25, Ms/PTFE-FKM

11479		фильтр Ms 1/2"

12887		фильтр Ms 3/4"

14680		магнитный вентиль Ms 1/2" - 230VAC 2/2-Wege

17146		магнитный вентиль Ms 3/4" - 230VAC 2/2-Wege

13082	штекер к магнитному вентилю с LED с кабелем 1,5м

15108		вентиль дозирования 3/8“ VA

14871	разделитель труб 1/2" - R295 устройство безопасности для питьевой воды

17444	температурный смеитель 1/2" DN 15 пределы регулирования 30-45°C комплект с 3 соединительными гайками (с 2 обратными вентилями)

17808	температурный смеситель 3/4" DN 20 пределы регулирования 30-45°C комплект с 3 соединительными гайками (2 обратных вентиля)

Дозирующая техника:

16405	насос дозирующий EH-B20 комплект

11460	мембрана для насоса für EHB 20

12840	головка насоса комплект

12841	всасывающее соединение для головки насоса 1/8"

12842	выходное соединение для головки насоса 1/8"

15108		вентиль дозирования ароматического вещества 3/8" VA

соединение 4x1

10432		трубка дозирования PTFE 4x1мм

10433		трубка дозирования PTFE 6x1мм

16975		запасная ёмкость ароматического вещества комплект

Управление:

13508		блок управления дождь-/туман душ V1 встроенный в крышку

(программа ATR1V1) с корпусом комплект

10959		корпус  240/160/90

11463		шарниры для корпуса

11361		предохранитель 1,25A

11031	вращающаяся головка 6 мм с носиком

17338         ось для переключателя 15мм

# 9. Kлеммплан

Такой клеммплан всегда находится также в корпусе блока управления соответствующего устройства.

Das Soundmodul wird parallel zum jeweiligen Ausgang 230V geklemmt, bei dem der gewünschten Sound-effekt stattfinden soll.                                           (z.B. Magnetvetnil1 = Nebeldusche)

# Text boxes

M.В. форсунки 1

Насос аромата

Блок  управления

Спуск  воды

Шаровой  кран ¾“

Ёмкость аромата

Фильтр

Отсут. аромата

Дозирвентиль

Mагнитный вентиль форсунки 2

Смеситель

Разделитель

Mагнитный вентиль боковых  форсунок